SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Magazyn książek

I  OPIS TECHNICZNY

- Wstęp – przedmiot opracowania, Inwestor, podstawa formalna

- Materiały wyjściowe do projektowania

- Opis stanu istniejącego objętego projektem, Opis projektowanej funkcji i przeznaczenia pomieszczeń

- Wytyczne dla branż instalacyjnych i konstrukcji

- Opisy techniczne szczegółowych elementów wyposażenia

- Tabela zestawienia obciążeń użytkowych od wyposażenia

II  CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Projekt rozmieszczenia wyposażenia w Magazynach Książek (rys. nr MK)

- Szczegółowe projekty wyposażenia Magazynów Książek (rys. nr MK-A1/A2, 	MK-D1)

I OPIS TECHNICZNY

I – 1. Wstęp – Przedmiot opracowania, Inwestor, podstawa formalna:

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wyposażenia magazynów książek w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie wraz z częścią kosztorysową. Następujące pomieszczenia zostaną objęte projektem:

- pom. nr P1/16, P1/17, P1/18, P1/19, P1/20, P1/21, P1/22 (magazyny książek) oraz pom. nr P1/14 (pracownia) i P1/15 (korytarz) - rys. MK.

Inwestor:

Muzeum Niepodległości w Warszawie,

al. Solidarności 62

00-240 Warszawa.

Podstawa formalna:

Umowa z dnia 15.12.2015 r. z aneksem z dnia 29.01.2016 r.

I – 2. Materiały wyjściowe do projektowania

Dnia 11.01.2016 r. wykonano inwentaryzację do celów projektowania wszystkich pomieszczeń objętych projektem. Inwestor przekazał Projektantowi następujące dane:

- poinwentaryzacyjne rysunki w formacie pdf wszystkich objętych projektem pomieszczeń,

- Informacje i ustalenia projektowe, robocze z Inwestorem.

Powyższe informacje oraz inwentaryzacja z natury posłużyły do wykonania projektów wyposażenia magazynów.

I – 3. Opis stanu istniejącego objętego projektem, Opis projektowanej funkcji i przeznaczenia pomieszczeń:

Dnia 11.01.2016 r. Inwestor przekazał Projektantowi wytyczne oraz wykaz posiadanych eksponatów. Założenia projektowe zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora.

- Opis budynku i pomieszczeń objętych projektem

Projektem objęte są pomieszczenia znajdujące się w X Pawilonie.

Na posadzkach znajduje się beton, w kilku pomieszczeniach jest posadzka drewniana. Ściany są otynkowane i pomalowane. W każdym pomieszczeniu (celi) znajduje się jedno okno. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w oświetlenie sufitowe.

- Opis projektowanej funkcji i przeznaczenia pomieszczeń

Magazyny książek (pom. nr P1/16, P1/17, P1/18, P1/19, P1/20, P1/21, P1/22) przeznaczone są do przechowywania książek na półkach. Pomieszczenia wyposażone będą w regały przesuwne z napędem elektrycznym. Dokładny spis wyposażenia pomieszczeń znajduje się w dalszej części projektu.

Pracownia (pom. nr P1/14) i korytarz (pom. nr P1/15) przeznaczone są do przechowywania książek na półkach oraz do codziennej pracy dla pracowników. Pomieszczenia wyposażone będą w drewniane regały, stół i krzesła.

- Zatrudnienie i warunki pracy

We wszystkich pomieszczeniach magazynowych objętych niniejszym projektem czas pracy pracowników nie będzie przekraczał 4 godzin. Są to pomieszczenia rzadko odwiedzane w celu wyjęcia książki lub jej odłożenia.

- Wykaz pomieszczeń objętych projektem ich wyposażenia:

| numer | pomieszczenie | pow. [m2] |
| --- | --- | --- |
| P1/14 | Pracownia | 12,95 |
| P1/15 | Korytarz | 35,82 |
| P1/16 | Magazyn książek 7 | 14,23 |
| P1/17 | Magazyn książek 6 | 13,70 |
| P1/18 | Magazyn książek 3 | 13,34 |
| P1/19 | Magazyn książek 2 | 13,22 |
| P1/20 | Magazyn książek 5 | 13,34 |
| P1/21 | Magazyn książek 4 | 14,25 |
| P1/22 | Magazyn książek 1 | 14,27 |

I – 4. WYTYCZNE DLA BRANŻ INSTALACYJNYCH I KONSTRUKCJI:

Przedmiotem projektu jest opracowanie oraz dobór wyposażenia pomieszczeń w elementy służące przechowywaniu książek oraz miejsc pracy naukowej zgodnie z programem przekazanym przez inwestora. Projekt nie obejmuje – zgodnie ze zleceniem opracowań technicznych: instalacyjnych, konstrukcyjnych i budowlanych adaptacji i przystosowania tych pomieszczeń.

- Konstrukcja:

Przy realizacji wyposażenia pomieszczeń objętych tym opracowaniem, wynikać może konieczność wzmocnienia stropów do wartości normatywnych lub wynikających z obciążeń koniecznych do realizacji nowej funkcji (np. wg. Tabeli zestawienia obciążeń użytkowych od wyposażenia – pkt. nr I-6 n.n opracowania).

- Wytyczne i zalecenia dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

Uwaga ogólna:

Wyposażenie techniczne w instalację i urządzenia elektryczne i teletechniczne powinny być uzupełnione i/lub wykonane jako nowe w dostosowaniu do wymagań Rozporządzenia MKiDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą, w szczególności załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia i wg. Planu ochrony muzeum i opinii NIMOZ.

- dla realizacji wyposażenia pomieszczeń  wymagane jest wykonanie:

- gniazd elektrycznych doprowadzających zasilanie do regałów przesuwnych 		w magazynach.

- należy zapewnić oświetlenie miejsca pracy na poziomie 500 luksów wraz z 		możliwością doświetlenia do 750 luksów liczonego na poziomie blatu 		stołu roboczego.

- Wytyczne i zalecenia dla instalacji wentylacji i zapewnienia właściwego klimatu temperaturowo-wilgotnościowego pomieszczeń:

Zgodnie z w/w rozporządzeniem istniejące wyposażenie instalacyjne w zakresie właściwego klimatu powietrznego pomieszczeń powinno zostać zweryfikowane i dostosowane do tych wymagań oraz warunków określonych w Planie ochrony muzeum.

- Wytyczne w zakresie elementów budowlanych :

Wszystkie elementy budowlane: przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej itp. zaleca się dostosować do wymagań określonych w wymienionym w pkt. „Uwaga ogólna” niniejszego opracowania rozporządzeniu MKiDN., oraz zgodnie z zaleceniami ewentualnej ekspertyzy stanu technicznego budynku, o której mowa w pkt. I-4,A

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

Pomieszczenia objęte projektem ich wyposażenia i niezbędnych prac modernizacyjnych budowlano-instalacyjnego ich dostosowania do nowego wyposażenia są pomieszczeniami istniejącymi, których ochrona p.poż. jest wpisana w istniejący system budynku. Warunki te należy zweryfikować z punktu widzenia obowiązujących przepisów – w tym w/w rozporządzenia MKiDN.

Proponowane rozwiązania technologii wyposażenia pomieszczeń ani ich wyposażenia instalacyjnego nie zmieniają funkcji i przeznaczenia pomieszczeń ani istniejących warunków ich ochrony pożarowej.

I – 5. OPISY TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

# Opis Techniczny Regałów Przesuwnych

## Konstrukcja szyn i ich posadowienie.

- Szyny wykonane ze stali nierdzewnej.

- Wymiary szyn: wys. 14 mm, szer. 60 mm

- Szyny montowane w systemie nawierzchniowym z podłogą pomiędzy szynową,

- Wykończenie górnej warstwy podłogi na równi z szynami, od frontu system podłogi i szyn zakończony najazdem aluminiowym, ryflowanym antypoślizgowo. Podłoga wykonana z wysokiej jakości płyt antypoślizgowych typu Terazzo, grubość płyty 22 mm. Warstwa wierzchnia wysoce odporna na ścieranie ze strukturą antypoślizgową tzw. skórka pomarańczy. Podłoga obejmuje całe pomieszczenie magazynowe - najazd znajduje się tylko w otworze drzwiowym, a jego długość dobrana tak by umożliwić otwieranie się drzwi. Podłoga wykończona dookoła aluminiowym kątownikiem.

1 - kolor wierzchniej płyty podłogowej

## Konstrukcja regałów

- Podstawy jezdne regałów powinny być wykonane ze stalowej blachy o grubości 2,5 mm, kolor RAL 9005.

- Wysokość podstawy:150 mm.

- Podstawy jezdne wyposażone w antywyważniki stanowiące element stalowy w kształcie litery S zamocowany do podstawy jezdnej i umieszczone w kanałach szynowych oraz odboje gumowe o szerokości min. 25 mm.

- Ściana boczna regału powinna być wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor RAL 9002;

- Ściana boczna pełna, wykonana z podwójnej blachy (bez możliwości wpadania eksponatów pomiędzy półkę a ścianę boczną),

- W celu lepszej wentylacji i lepszej penetracji środka gaśniczego w przypadku pożaru, należy ściany boczne wykonać jako perforowane otworami 12 mm w rozstawie kolumn i wierszy co 20 mm.

- Usztywnienie ścian powinno stanowić odpowiednie jej wyprofilowanie tj. profil zamknięty o wymiarach 30 x 35 mm.

- Szerokość ściany bocznej 30 mm.

- W celu dostosowywania rozmieszczenia elementów regałów niezbędnych do przechowywania eksponatów, otwory w ścianie bocznej powinny być rozmieszczone co 20 mm.

- Regały wyposażone w następujące elementy:

  - Półki - powinny być wykonane z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL 9002. Grubość półki powinna wynosić 33 mm, dłuższa krawędź półki powinna być wygięta co najmniej trzykrotnie, a krótsza krawędź półki co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym. Każda półka musi być koniecznie regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach w kształcie litery H zainstalowanych w słupkach ściany bocznej. Każda półka wyposażona w listwę opisową.

- W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być one wyposażone w tylne (regały pojedyncze) lub środkowe (regały podwójne) stężenia krzyżakowe.

- Każdy regał od frontu musi być wyposażony w panel frontowy osłaniający system sterowania wykonany z poliwęglanu komorowego w kolorze grafitowym w okuciu z aluminium anodowanego wykończonego na półokrągło.

2 - panel frontowy wraz z okuciem

- Każdy panel powinien być wyposażony w dwie metalowe tabliczki do opisu regałów, format A6, przymocowane w trwały sposób.

## System napędu i zabezpieczeń

- We wszystkich regałach jezdnych należy zastosować nowoczesny napęd elektryczny ze sterowaniem elektronicznym mikroprocesorowym zapewniającym bardzo łagodny start regału ruchem jednostajnie przyspieszonym od 0 do 0,2 m/s w czasie 1,5 s, jednostajny ruch o prędkości 0,2 m/s i bardzo łagodne zatrzymanie ruchem jednostajnie opóźnionym, zarówno w regałach częściowo jak i całkowicie załadowanych, zapobiegając niekontrolowanemu przesuwaniu się eksponatów oraz w celu uniknięcia obciążeń dynamicznych stropu.

- Napęd regałów silnikiem elektrycznym jednofazowym, o mocy 24 V (tzw. bezpiecznym) z odpowiednio dobraną przekładnią (podłączany do standardowej instalacji elektrycznej) - moc silnika 40 W.

- Zasilanie układu – standardowa instalacja 230 VAC/16A., pobór całego bloku systemowego nie powinien przekraczać 200 W podczas przesuwu.

- Sterowanie regałem poprzez pulpit sterujący znajdujący się na ścianie frontowej jak również sterowane serwisowe komputerem, wszystkie regały przesuwane za pomocą jednego dotyku (przycisku).

- Pulpit posiada  trzy przyciski tj. jazda w prawo, stop, jazda w lewo, według załączonego wzoru.

- W pierwszym (lewym) regale przesuwnym musi znajdować się rozszerzona wersja  pulpitu sterującego; pulpit musi posiadać ciekłokrystaliczny, dotykowy wyświetlacz umożliwiający dostęp do funkcji i ustawień parametrów bez konieczności podłączenia komputera.

- Wymagane funkcje wyświetlacza dotykowego: menu w jęz. polskim, zegar cyfrowy wbudowany w pulpit umożliwiający automatyczną zmianę czasu z okresu letniego na zimowy i odwrotnie, możliwość zaprogramowania czasu (godziny) przejścia regału w stan spoczynku tzn. stanu ograniczonego poboru prądu, możliwość zaprogramowania godziny w której regały mają rozsunąć się na ustaloną odległość (5-20 cm), by umożliwić wentylację,  możliwość ustawienia odległości (z poziomu menu) w jakiej powinny zatrzymywać się regały jeden od drugiego, ustawienie czasu oświetlania otwartego korytarza zintegrowanym z regałami oświetleniem LED,

- System regałów winien być wyposażony w tzw. „kontrolę dostępu” bez użycia dodatkowych kluczy lub czujników bazujących na technologii RFID. Identyfikacja użytkownika przeprowadzana będzie za pomocą co najmniej czterocyfrowego kodu PIN wpisywanego na pierwszym pulpicie sterującym,

- Regały połączone przewodami poprowadzonymi w plastikowych pantografach znajdującymi się nad regałami,

- Cała instalacja regałowa, wszelkie prowadzenie przewodów, ze względów bezpieczeństwa musi być prowadzone w napięciu 24V; zmiana napięcia sieciowego na 24V musi odbyć się bezpośrednio przy podłączeniu do instalacji 230 VAC/16A,

- Każdy korytarz międzyregałowy musi być wyposażony w oświetlenie umocowane do górnej półki regałów. Każdy korytarz oświetlany będzie jedną lampą LED o długości min. 800 mm o mocy odpowiadającej co najmniej 40 W. Lampa zapala się tylko z chwilą otwarcia danego korytarza a jej czas świecenia możliwy jest do regulacji za pomocą pulpitu sterującego regałami w zakresie od 1 minuty do 1 godziny. Listwa LED ma znajdować się w aluminiowej obudowie zamkniętej mlecznobiałym kloszem.

## Wymiary i pojemności regałów.

Wysokość regałów, głębokość regałów, długość  modułów regałów, wyposażenie regałów oraz  rozmieszczenie zgodnie z załączonymi projektami

Opis Techniczny Stołów Roboczych

- Stoły o wymiarach zgodnych z rysunkami projektowymi oraz częścią kosztorysową.

- Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną.  Wymagane jest aby gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosiła nie mniej jak 620 kg/m³, a klasyfikacja ogniowa była na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501. Na potwierdzenie spełniania tych warunków należy złożyć wraz z ofertą wyniki z przeprowadzonych badań lub oświadczenie Producenta płyty meblowej.

- Klasa higieniczności płyty E1 potwierdzona musi być odpowiednim certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą.

- Kolor okładziny sztucznej zostanie określony po wyborze Wykonawcy (sugerowany to Dąb Palermo Ciemny z palety Krono - D 2610 MX).

- Płyta blatu stołu wykończona obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm wtopionym w płytę.  Dla zwiększenia odporności na odrywanie się obrzeża oraz względów estetycznych i higienicznych krawędzie blatu po odcięciu płyty  muszą być wykończone w technologii bezspoinowej. Nie dopuszcza się stosowania kleju do połączenia płyty z obrzeżem.

- Stelaż stołu o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju prostokątnym o wymiarach 50 x 50 mm połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi. Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju kwadratowym o wymiarze 30x30 mm. W celu poprawy odporności stelaża na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne oraz zwiększenie połyskliwości  wymagane jest aby stelaż był dwukrotnie malowany proszkowo (pierwsza warstwa kolor RAL 9006 , druga warstwa lakier bezbarwny).  Całkowita grubość powłoki lakierniczej musi być nie mniejsza jak  120µm.

Opis Techniczny Drewnianych Krzeseł Konferencyjnych

- Krzesło konferencyjne na drewnianym, trwałym stelażu.

- Siedzisko i oparcie tapicerowane.

- Krzesło wyposażone w drewniane podłokietniki.

- Możliwość sztaplowania krzeseł.

- Gabaryty zewnętrzne (+ - 30 mm):

wysokość całkowita:					760 mm

wysokość siedziska :					455 mm

szerokość siedziska :					480 mm

głębokość siedziska:					450 mm

szerokość podstawy:					545 mm

głębokość całkowita:					525 mm

Opis Techniczny Osuszaczy Powietrza

- Osuszacz o wymiarach 380 x 310 x 550 mm.

- Zakres pracy osuszacza: temperatura 5-35 ⁰C, wilgotność 35-90%.

- Zasilanie 220-240 V.

- Osuszacz wyposażony w filtr przeciwpyłowy i aktywny filtr węglowy.

- Pojemność zbiornika nie mniejsza niż 4 l.

Opis Techniczny Wózków na Książki

- Wózek o wymiarach 870 x 420 x 925 mm wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. Kolor zostanie wybrany po wyborze Wykonawcy.

- Rama wózka wykonana z rur okrągłych o średnicy co najmniej 20 mm.

- Wózek wyposażony w trzy półki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo w tym samym kolorze co rama.

- Wózek wyposażony w cztery skrętne kółka na łożyskach kulkowych. Średnica kółek co najmniej 75 mm. Dwa kółka z hamulcami.

Opis Techniczny Mierników Wilgotności i Temperatury

- Miernik o wymiarach 125 x 85 x 30 mm.

- Zakres pomiaru temperatury -20 / +50 ºC.

- Dokładność pomiaru temperatury +/- 0,5 ºC.

- Zakres pomiaru wilgotności 0 / 100% RH.

- Dokładność pomiaru wilgotności +/- 3%.

- Podświetlany wyświetlacz LCD.

- Alarm akustyczny i optyczny.

- Interfejs USB.

- Zasilanie bateryjne.

Opis Techniczny Regałów Drewnianych

- Regały o wymiarach zgodnych z rysunkami nr MK i MK-D1.

- Boki regału wykonane z fornirowanej płyty lakierowanej o grubości 18 mm i kolorze Dąb Palermo Ciemny z palety Krono.

- Półki wykonane z fornirowanej płyty lakierowanej o grubości 25 mm i kolorze Dąb Palermo Ciemny z palety Krono. Od przodu półka zaokrąglona promieniem 20 mm.

- Nad regałami znajduje się wieniec o wysokości 150 mm składający się z dwóch warstw. Od przodu zaokrąglony promieniem 50 mm.

- Dół regału wykończony cokołem z płyty fornirowanej lakierowanej o grubości 18 mm.

- Regał stoi na czterech regulowanych, metalowych nóżkach. Żadna noga nie może być widoczna od przodu ani z boku.

- Regały zestawiane są ze sobą w bloki (zgodnie z rysunkiem nr MK). Każdy bok  lub łączenia dwóch boków od przodu wykończone ozdobnym plastrem z drewna, lakierowanym na ten sam kolor co reszta regału.

- Plecy wykonane z hdf'u lakierowanego.

- Lakierowanie lakierem półmatowym w trzech warstwach.

Opis Techniczny Posadzki Korytarza - zalecenie

Obecnie posadzkę korytarza stanowi pylący się beton. By uzyskać elegancki wystrój, pasujący do drewnianych regałów, zalecamy wykończyć posadzkę płytkami drewnopodobnymi w jasnym kolorze i czwartej klasie ścieralności.

3 - sugerowana kolorystyka płytek drewnopodobnych